1. Маса за миене на глави

Работни места за миене и обработка на глави на ЕРД и свине.

Изпълнение от неръждаема стомана. За почистване, отделяне на езика и мускулните части, разрешени за хранителна употреба.

2. Системи за транспортиране на кръв

Системи за транспортиране на кръв:

- с интегрирана винтова помпа за транспортиране на гъсти течности;

- с мембранни помпи с пневматично задвижване;

- с вакуумни помпи монтирани след съда за събиране на кръв;

Съдове за съхранение на кръв:

- с интегрирани системи за механично дефибрилиране;

- с химично дефибрилиране.

3. Количка за транспортиране на куки

Изработва се от неръждаема стомана. Изработена от плътно заварени тръбни профили. Предлагат се и колички със спираловидна носеща тръба, с шарнирна телескопична връзка за прикачване към тръбен път. Регулирането на височината за прикачване е в рамките на 2000-2400 mm. Kапацитетът е до 250 бр. стандартни еврокуки.

4. Количка за транспортиране на вътрешности

Изпълнение от неръждаема стомана. За транспортирането на органите от кланична зала до помещенията за обработка. Поставянето на белите органи в колички тип вани позволява лесното им прехвърляне на работните плотове за по нататъшна обработка.

5. Количка за транспортиране на ливери

Ливерните комплекти се транспортират на колички с куки, като по-нататъшната им обработка по разделянето на съставните им части може да се осъществи на самите колички. Те са окомплектовани с тави за откапване. Изпълняват се с 6 колела, изместени във височина за осъществяване на управлението. Предлагат се също и колички за транспортиране на глави на ЕРД и свине.

6. Транспортьори ролкови

Всички метални части са от неръждаема стомана;

Видове конструкции:

- незадвижван прав ролков път;

- задвижван прав ролков път;

- незадвижван участък в завой 900;

7. Транспортьори и елеватори лентови

Изпълняват се по конкретно задание на клиента.

Конструктивни изпълнения:

- монтиране на крака;

- окачена на тавана носеща конструкция;

- конзолно прикачване към стена;

- хоризонтално или наклонено разположение;

Вид и материал на лентите:

- ленти от импрегниран текстилен материал;

- пластмасова звенчата лента;

- неръждаема мрежеста лента;

- гладка неръждаема лента;

- многопластова, армирана и импрегнирана лента;

- с лопатки на лентата;

Задвижване:

- странично изнесен мотор-редуктор;

- задвижване в габаритните размери на транспортьора (мотор-редуктор и механични предавки);

- мотор-редуктор, вграден в задвижващата ролка.

Скорост на движение:

- фиксирана скорост на движение;

- две скорости на движение (задвижване с двускоростен мотор);

- безстепенно регулиране скоростта на движение с честотен регулатор;

8. Елеватори

Монтиране на устройства за измиване и стерилизация на лентата по време на работа. Лентовият елеватор може да бъде и специално изпълнение, със средна зона без метални части за монтиране на метало-детектор.

9.Пневматична преса за колбаси

Масивен корпус изпълнение от неръждаема стомана;

Предназначена за оформяне на колбаси в процеса на изсушаване;

Мобилно изпълнение: движение посредством 6 полиамидни колела;

Натиска върху продукта се осъществява посредством пневматични цилиндри разположени в горната част на машината;

Определянето на натиска върху продукта се осъществява чрез регулирането на налягането на подавания към цилиндрите сгъстен въздух.

Технически данни

Капацитет: 250-320 kg в зависимост от калибъра на продукта

Присъединяване на сгъстен въздух: ½” (бърза връзка със спираловиден маркуч )

Габаритни размери AxBxC: 1150 х 700 х 1900 mm

Размер на плотовете: 1000 х 700 mm

10. Преса за колбаси

Изпълнение в два варианта: неръждаема стомана Предназначена за оформяне на колбаси в процеса на изсушаване;

Натиск върху продукта се осъществява механично с помощта на винт и работно колело разположени в горната част на изделието;

Размер за зареждане: 1200 х 800 mm, H=1150 mm;

Арт.номер	АхВхС (mm)			Изпълнение		Изпълнение

1310x800x1640/2000 	мобилно 		1.4301

1310x800x1400/1760 	стационарно 	1.4301

11. Едностранни маси за транжиране

Изработени от неръждаема стомана;

Заваръчните шевове почистени и шлифовани до гладкостта на основния материал;

С подвижен плот от изкуствен материал, разположен в предната част на масата;

Дебелина на плотa за транжиране - 20 mm;

В долната част на масата се изпълнява плътен или решетъчен допълнителен плот за поставяне на касите;

По желание на клиента се изпълняват и допълнителни странични (сгъваеми) плотове за поставяне на празни каси.

Арт.номер	АxBxC (mm)		Изпълнение	Работни позиции

1500х700х850 	без подплот 		1

1500х700х850 	с подплот 		1

2200х700х850 	без подплот 		2

2200х700х850 	с подплот 		2

2800х700х850 	без подплот 		3

2800х700х850 	с подплот 		3

12. Двустранни маси за транжиране

Изпълнение от неръждаема стомана;

С подвижни плотове от изкуствен материал, разположени от двете страни на масата;

Средна част на масата - плот от неръждаема ламарина за подаване на месото;

Изпълнява се с четири, шест и осем работни места.

Арт.номер	АxBxC (mm)		Изпълнение	Работни позиции

1500х1200х850 	без подплот 		2

1500х1200х850 	с подплот 		2

2200х1200х850 	без подплот 		4

2200х1200х850 	с подплот 		4

2800х1200х850 	без подплот 		6

2800х1200х850 	с подплот 		6

13. Маси за транжиране и селектиране на месо

Изпълнение изцяло от неръждаема стомана;

Размери на позициите за селектиране за каса Е2 ( 600 х 400 mm );

Конструкция от плътно заварени профили;

С подвижен плот от изкуствен материал, цвят бял;

Спусъци за селектиране на месо в задната част на масата;

Допълнителен решетъчен плот под основния за поставяне на каси;

Изпълнение със стойка за каси в задната част – увеличаване на възможностите за селектиране;

Арт.номер	АxBxC (mm)		Брой позиции 	Брой раб. места	Изпълнение

за селектиране

1340х700х850 		3 			1 		едностранна

2150х700х850 		5 			2 		едностранна

1340х1300х850 		6 			2 		двустранна

2150х1300х850 		10 			4 		двустранна

1340х880х850/1000 		2+3 			1 		едностранна

2150х880х850/1000 		3+5 			2 		едностранна

14. Линии за транжиране и селектиране на червени меса с модулни и гладки ленти

Приложение за транжиране и селектиране на свинско и телешко месо;

Всички елементи на корпуса и задвижването изпълнение от неръждаема стомана;

Задвижването на лентовите транспортьори може да бъде изпълнено с директно присъединен мотор редуктор, мотор редуктор с трансмисия или мотор вграден в задвижващата ролка (мотор-ролка);

Задвижващите мотор редукторни групи са надеждно защитени с профилирани неръждаеми капаци;

Изпълнението на задвижванията с мотор-ролка води до оптимизиране на конструкция, улеснява поддръжката и подобрява хигиената на съоръжението;

При комплексни решения с грубо транжиране във вертикално положение, линиите се оборудва с различни по размери и конфигурация маси и улей;

В случаите на хоризонтално грубо транжиране със стационарен дисков трион или банциг към линиите се монтират специални ролкови маси или лентови транспортьори за разпределяне и насочване на основните фракции;

В зависимост от заданието към транспортьора за основни фракции се изпълняват лентови и ролкови транспортьори за трансфер на разфасовки и каси с разфасовки, отвеждане на кости, зареждане на чисти каси и др;

Определянето на изпълнението на масите за фино транжиране се извършва според изискванията на клиента, особеностите на процеса на транжиране и възможностите за оптимално разпределяне на разфасовките.

Селектирането на разфасовките може да се извършва в каси поставени до всяко работно място или в края на линията върху специални въртящи се маси за сортиране.

За оптимизиране на процеса на транжиране се изпълняват и схеми при които в реално време може да бъде направена оценка за количеството и качеството на произведените продукти.

При тези схеми всички продукти (разфасовки, кости, триминг и др.) задължително преминават през ID пункт разположен на изхода на линията.

15. Стойка с труп за тренажиране

Стойката е изработена от неръждаема стомана;

Блокът за транжиране от изкуствен материал се фиксира върху профилирана площадка;

Размери на стойката 500х500х900 mm

Размери на блока 500х500х100 mm

16. Роли

Изработени от неръждаема стомана.

За транспортиране на касетки с размер 600х400 и 530х350 mm.

Шест полиамидни колела.

Управлението се осъществява чрез разположение на колелата във височина.

Товароносимост: 400 kg.

17. Количка статив за термична обработка

Изработена от неръждаема стомана;

Конструкция от плътно заварени тръбни профили;

Лайсна с отвори за 14 бастуна на етаж, със стъпка 67 mm;

Колела - шест броя полиамидни колела Ф 150 mm;

Управлението на количката е решено чрез разместване на колелата във височина;

Арт.номер	АxBxC (mm)		Брой етажи	Дължина бастуни

1000x910x1900 		4 		900

1000x1010x1900 		4 		1000

1000x910x1900 		5 		900

1000x1010x1900 		5 		1000

1000x910x1900 		6 		900

1000x1010x1900 		6 		1000

1000x910x1900 		8 		900

1000x1010x1900 		8 		1000

По заявка на клиента стативите могат да се изработват и с други размери, както и с друг вид лайсни:

I - гладка лайсна за транспортиране на тави и скари;

II - щампована лайсна с оформени издатини за фиксиране на бастуните;

III - назъбена лайсна.

18. Количка за дефростиране на блокове замразено месо

Изпълнение изцяло от неръждаема стомана.

Предназначение за дефростиране (размразяване) на блокове замразено месо (риба);

Размери на блоковете: 600 х 400 х 200 mm;

Предимства:

Подобряване на организацията на производствения процес;

Намаляване на ръчния труд;

Конструкцията позволява събиране и отвеждане на отделената вода, без да има откапване върху по-долу наредените блокове;

Голяма маневреност - движение върху 6 полиамидни колела Ф 150 mm.

Арт.номер	АхВхС (mm)		Вместимост, 	Етажи

брой блокове

700x900x1700 		10 		5

700x900x1700 		12 		6

900x1320x1700 		20 		5

900x1320x1700 		24 		6

19. Количка за замразяване или термична обработка

Изцяло от неръждаема стомана.

Предназначение за замразяване или термична обработка на хранителни продукти;

Изпълнение на плотовете от мрежа с растер 50 х 50 х 3 mm;

Предимства:

Подобряване на организацията на производствения процес;

Намаляване на ръчния труд;

Конструкцията позволява бързо и качествено охлаждане ( термична обработка )

на продукта;

Голяма маневреност - движение върху 6 полиамидни колела Ф 150 mm;

Арт.номер	АхВхС (mm)	       Етажи	  Разстояние 		Товароносимост,kg

м/у етажите, mm

1000х650х1700 	8 		190			160

1000х650х1700 	9 		170 			180

1000х650х1700 	10 		150			200

1000х1000х1700 	8 		190 			320

1000х1000х1700 	9 		170 			360

1000х1000х1700 	10 		150 			400

20. Количка за транспортиране на касетки

Изработена от неръждаема стомана.

За транспортиране на касетки с размер 600х400 mm.

Две неуправляеми и две управляеми полиамидни колела.

Арт.номер	АxBxC (mm)		Касетка	Етажи

1010х650х1620 	600х400 	4

21. Маси работни

Изпълнение от неръждаема стомана;

Заваръчните шевове почистени шлайфани до гладкостта на основния материал;

Надлъжно разположени "П" - образни профили за усилване;

Кант с височина 40 mm по дължината на масата;

Крака от тръба 40 х 40 х 1.5 mm. плътно заварени към основния плот;

Брой на краката според големината на масата;

Пластмасови накрайници за нивелиране на масата;

Допълнителни укрепващи профили в долната част на крака за повишаване на устойчивостта на масата;

Размери: по спецификация на клиента.

Арт.номер	AxBxC (mm)		Изпълнение

1100х700х850 	без подплот

1100х700х850 	с подплот

1400х600х850 	без подплот

1400х600х850 	с подплот

1900х900х850 	без подплот

1900х900х850 	с подплот

22. Маса пълначна машина

Предназначена за приемане на обекти от пълначната машина;

Изработена е изцяло от неръждаема стомана;

Профилиран преден край;

Снабдена със сифон за оттичане;

Борд 30 mm, разположен по периферията;

Крака от тръба 40 x 40 x 2 mm плътно заварени към основния плот;

Накрайници за нивелиране и регулиране на височината на масата;

Масата се изпълнява във варианти с подплот или профили за стабилизиране на краката;

По заявка на клиента се изпълняват и маси с други размери и конфигурация: напр. с допълнителен подплот, увеличена височина на бордовете, мобилно изпълнение и др.

Арт.номер	АxBxC (mm)		Изпълнение

1800х800х850 	без подплот

2300х1000х850 	без подплот

2900х1200х850 	без подплот

23. Въртящи зареждащи маси

Въртящата маса е предназначена за приемане на обекти от транспортьори (като бункер) и при сортировъчи операции.

Изработена е от неръждаема стомана.

Основната конструкция е от стоманени профили и регулируеми във височина крака.

Въртящата се част е с обиколен ръб с височина 45 mm.

Задвижването на въртящата се част е от двигател с червячен редуктор.

Двигателят е защитен срещу водни пръски.

Технически данни:

Присъединяване към мрежата: 400V/50Hz

Обща мощност: 0,37kW

Обороти на плота: 6-8 min-1

24. Мивки

Изпълнение от неръждаема стомана AISI 304 (1.4301);

Брой корита: 1, 2 или 3.

Варианти с работен плот до коритото;

Изход на водата: гофрирана тръба Ду 32 на всяко отделно корито;

Опции: смесителна батерия, преливник, допълнителен подплот - плътен, решетъчен или друго изпълнение.

Арт.№	AxBxC (mm)	Бр. корита	Размер корита(mm)    Работен плот	Положение

на коритото

650х700х850 		1 	500х500х300		 	не 	-

750х800х850 		1 	600х600х300 			не 	-

750х900х850 		1 	600х800х300		 	не 	-

950х800х850 		1 	800х600х300 			не 	-

1200х700х850 	1 	500х500х300 			да 		ляво

1200х700х850 	1 	500х500х300		 	да 		дясно

1400х800х850 	1 	600х600х300 			да 		ляво

1400х800х850 	1 	600х600х300 			да 		дясно

1200х700х850 	2 	500х500х300 			не 	-

1400х800х850 	2 	600х600х300		 	не 	-

1400х900х850 	2 	600х800х300 			не 	-

1800х800х850 	2 	800х600х300 			не 	-

1750х700х850 	3 	500х500х300 			не 	-

1750х700х850 	3 	600х600х300 			не 	-

25. Мивка еднопозиционна с крак

26. Мивка безконтактна, еднопозиционна с гръб

Изпълнение от неръждаема стомана AISI 304 (1.4301);

Заваръчни шевове почистени и шлифовани до гладкостта на основния материал;

Дълбоко изтеглено корито, плътно заварено към корпуса на мивката;

Безконтактно задействане посредством  колянен вентил;

Изпълнение във вариант за монтаж към стена или на крак;

Технически данни:

Вход студена вода: ½”; Вход топла вода: ½”; Изход вода: 1 ½” щуцер

Налягане на водата: min 3 bar

При изпълнение с фотоклетка:

Ел. присъединяване: 230V/50Hz; Кабел L=1,5 m с щепсел тип „Шуко“

27. Пейки

Корпус на изделието от неръждаема стомана.

Повърхност за сядане от дъски от изкуствен материал, цвят бял.

Арт.номер	AxBxC (mm)

1000х450х460

1500х450х460

2000х450х460

28. Вана за дезинфекция на подметки

Изработена от неръждаема стомана.

Изпълнява се на крака или вариант за вграждане.

Арт.номер	AxBxC (mm)		Изпълнение

1000х800х150 	без зона за откапване

1000х800х150 	със зона за откапване

1300х800х150 	със зона за откапване

29. Стелажи

Изработени от неръждаема стомана;

Конструкция с плътно заварени плотове и крака;

Стандартно изпълнение: четири етажа;

фиксирано разстояние между етажите – 450 mm;

Товароносимост: до 120 kg на долните два етажа, до 80 kg на горните два етажа.

Арт.номер	AxBxC (mm)		Секции

900x400x1800 	1

900x650x1800 	1

1150x400x1800 	1

1150x525x1800 	1

1400x400x1800 	1

1400x500x1800 	1

1400x650x1800 	1

1900x400x1800 	2

2400x525x1800 	2

2900x400x1800 	2

2900x650x1800 	2

30. Място за миене на престилки

Подходящо за измиване на престилки по време на работния процес.

Изработено от неръждаема стомана.

Изпълнение затворено от трите страни, с четири крака и обиколен ръб по стените.

Ваната с вода е покрита с решетки за стъпване. Решетките могат да се повдигат.

Измиването става чрез специална плоска дюза включена във водната инсталация.

Водата се пуска при поставянето на крака върху педал, разположен в средата на миещото място.

Вход на водата R 1/2"

Отвеждане на водата R 11/2"

Арт.номер	AxBxC (mm)

910х610х1410

31. Закачалка за престилки в опънато положение и каски

Изработена от неръждаема стомана.

Престилките се опъват върху триъгълни носачи от неръждаема стомана. Носачите се изпълняват индивидуално, в зависимост от размерите на използваните престилки.

Други размери и капацитети се изпълняват по заявка на клиента.

Максимален капацитет: 10бр.

По заявка на клиента се изпълнява модел на крака островен тип.

Арт.номер	AxBxC(mm)		Изпълнение	Позиции

2200x575x480 	за стена 	10

2200x575x1800 	на крака 	10

32. Закачалка за престилки и каски

Изработена от неръждаема стомана.

Варианти на крак и за стена.

Брой на позициите за окачване по спецификация на клиента.

Арт.номер	AxBxC (mm)		Изпълнение	Брой позиции

2200x290x275 	за стена 	10

2200x290x1750 	на крака 	10

2310x575x680 	за стена 	20

2310x575x1800 	на крака 	20

33. Закачалка за обувки и ботуши

Изработена от неръждаема стомана;

Варианти за изпълнение: на стена или на крака;

Възможна е изработка по размери на клиента (максимално 36 чифта);

Арт.номер	AxBxC (mm)		Изпълнение	Позиции

1055x360x1550 	за стена 	12

1055x500x1750 	на крака 	12

2165x360x1550 	за стена 	24

2165x500x1750 	на крака 	24